________________№_____________

на №___________ от _____________

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от 20 марта 2009 г. (изменения по состоянию на III  квартал 2013 года)

строительства 10-ти этажного 6-ти секционного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по адресу: Московская область, г. Клин, Бородинский проезд, 17А

Информация о застройщике

| Фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Фирма Трест» |
| --- | --- |
| Юридический адрес (местонахождение Застройщика) | 141600 Московская область г. Клин ул. Дурыманова д. 16 |
| Телефон | (49624) 5-81-03, 2-17-16, 8-903-713-76-80 |
| Режим работы застройщика | с 8.30 до 17.30 ежедневно кроме выходных: субботы, воскресенья. |
| Данные о государственной регистрации Застройщика |
| Данные о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации серия КлМО № 800 от 06 октября 1993 года выдано Администрацией Клинского района Московской области |
| Данные о постановке на учет в налоговом органе | Поставлено на учет в Инспекции МНС России по г. Клину Московской области 07 декабря 1993 г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано 20.01.2003 года на бланке серии 50 № 004466844, ИНН 5020001820, КПП 502001001 |
| Данные о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года на бланке серии 50 №003970920 выдано Инспекцией МНС России по г. Клину Московской области 30.12.2002 г. ОГРН 1025002594979 |
| Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых Застройщик принимал участие в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию данной проектной декларации | -152-квартирный 10-ти этажный кирпичный жилой дом г. Солнечногорск ул. Красная д. 121; -Лечебно-диагностический корпус Клинской городской больницы ул. Победы; -Достройка Детского корпуса с перепрофилированием под роддом г. Клин ул. Победы д. 2; -27 квартирный кирпичный жилой дом д. Ново-щапово Клинского района; -15-квартирный жилой дом д. Слобода Клинский район Московской области |
| Лицензия | Лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству за рег. № ГС-1-50-02-27-0-5020001820-034783-2 от 28 февраля 2008 г. на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом Лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству за рег. №ГС-1-50-02-26-0-5020001820-034782-2 от 28 февраля 2008 г. на осуществление проектирования зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом |
| Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика за III квартал 2013 года: |
| Финансовый результат(+) от основной деятельности | 408 тыс. рублей |
| Размер кредиторской задолженности: | 36541 тыс. рублей |

Информация о проекте строительства:

| Цель строительства | Строительство 10-ти этажного 6-ти секционного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями |
| --- | --- |
| Этапы и срок реализации строительства | I этап (4,5,6 подъезды) – I квартал 2013 года II этап (1,2,3 подъезд) – конец 2014 года |
| Заключение экспертизы | Положительное заключение Государственной экспертизы №50-1-4-0422-08 выдано Государственным учреждением Московской области «Мособлгосэкспертиза» 14 июля 2008 г. |
| Разрешение на строительство | Выдано 17 марта 2009 года № RU 50506000-299 на срок до 15 сентября 2015 года |
| Земельный участок: | Земельный участок, общей площадью 13300 кв.м., кадастровый № 50:03:001 02 20:0006, Свидетельство о государственной регистрации права НА №0868846 от 23 июня 2006 года срока. |

Описание строящегося объекта

| Местоположение строящегося многоэтажного корпуса | Московская область, город Клин, ул. Бородинский проезд, 17А |
| --- | --- |
| Благоустройство территории | Благоустройство и озеленение участка в пределах отведенной территории будет осуществлено в соответствии с проектом с выполнением следующих работ: устройство газонов; устройство площадок для хозяйственных нужд; устройство площадок для детей и взрослых; устройство комплексной спортивной площадки; устройство площадок для контейнеров с мусором; асфальтирование автомобильных проездов и тротуаров; посадка деревьев, кустарников; обустройство стоянки для автотранспорта, с ограждением забором |
| Описание жилого дома | Объемно-планировочные решения. 10-ти этажный 6-ти секционный жилой дом, П-образной формы в плане с габаритными размерами в осях 123х54 (33) м. Секции разделены между собой одним деформационным швом (по монолитной плите у оси «20»). Жилой дом запроектирован с подвалом и техническим этажом. Подвал используется для инженерных сетей, имеет 2 входа в торцах здания. В цокольной части располагаются офисные помещения. На первом этаже – офисные и помещения соцкультбыта. Входы из нежилых помещений предусмотрены с уличного фасада дома (крыльца №14, 15), входы в подъезды жилых секций – со стороны внутреннего двора (1 этаж). Для приготовления пищи в жилом доме используются газовые плиты конфорочные «ПГ-4». Предусмотрены мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения: пандусы и перила для удобства передвижения инвалидов, беспрепятственный вход в подъезд жилого дома до лифтового холла. Здание II уровня ответственности, I степени огнестойкости. Показатели жилого дома (корпуса) Строительный объем здания – 113684 м3 , в том числе: подземная часть – 5819 м3 . Общая площадь здания – 22801 м2 . Общая площадь квартир – 18463 м2 Площадь нежилых помещений – 1490,95 м2 Количество квартир – 243 шт., в т.ч. -однокомнатных – 112 шт. -двухкомнатных – 74 шт. -трехкомнатных – 57 шт. Конструктивная схема жилого дома П-образное здание с продольными несущими стенами и несущими стенами лоджий. Пространственная жесткость здания обеспечивается кирпичными продольными и поперечными несущими стенами и кирпичными стенами лестничных клеток, а также жесткими дисками плит перекрытий. Фундаменты – монолитная ж/б плита толщиной 700 мм на естественном основании (бетонная плита кл.В20; W4; F100) Стены подвала – бетонные блоки по ГОСТ 13579-78 толщиной от 500 до 300 мм. Гидроизоляция стен подвала – замкнутая оклеечная из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике с заведением в конструкцию пола подвала. Утепление стен подвала – теплоизоляционные плиты «Пеноплекс-35» толщиной 100 мм. Наружные стены – из красного полнотелого кирпича ГОСТ 530-2007, толщиной 510 мм с наружным утеплением пенополистиролом толщиной 100 мм и наружным штукатурным слоем толщиной 10 мм по грунтовке и стеклянной сетке (по системе «Бауколор»). Внутренние стены – из красного полнотелого кирпича М150 на растворе М100 (с 1 по 3-й этажи) и с 4-го этажа и выше – из кирпича М100 на растворе М75 с армированием сетками 50/50/5ВрI/ВрI′ наружных и внутренних стен Перегородки - из красного полнотелого кирпича ГОТ 530-2007 толщиной 120 и 65 мм до 7 этажа; с 7 по 10 этаж – пазогребневые плиты Столбы – кирпичные сечением 640х640 мм с армированием сеткой (на 1-м этаже). Перекрытие - сборные ж/б пустотные плиты толщиной 220 мм серии 1.141-1 Ржевского строительного комбината RE145 и плиты Тверского ЖБИ с расчетной нагрузкой 1250 кг/м2. Покрытие – сборные ж/б пустотные плиты по серии 1.141-1 Ржевского комбината. Кровля – плоская совмещенная рулонная с внутренним водостоком. Покрытие – 2-х слойный ковер из бикроста по стяжке. Разуклонка из керамзитового гравия с объемным весом 600 кг/м3, максимальная толщина 250 мм. Окна – однокамерные стеклопакеты RTP0=0,51 м2 0С/ВТ R0=0,63 м2 0С/ВТ Шахты лифтов – кирпичные. |
| Нежилые помещения в жилом доме | Нежилые помещения общей площадью 2630,53 м2. На первом и цокольном этажах с 1 по 4 секции располагаются объекты соцкультбыта: магазин самообслуживания, кафе, салон красоты, рабочие кабинеты (офисы). |
| Наружные инженерные сети и объекты: | Теплоснабжение - от собственной крышной котельной с котлами «REX-130» (2 шт.) единичной мощностью 1,3 МВт каждая. Теплоноситель – вода с параметрами 95-700С, для системы горячего водоснабжения -550С с установкой емкостных водоподогревателей в цокольном этаже. Наружные сети газоснабжения котельной предусматривают врезку в существующий стальной газопровод среднего давления ДУ400 Р≤0,3МПа и установку шкафного газорегуляторного пучка МРП900 с двумя линиями редуцирования для понижения давления до 0,005МПа. Система отопления 2-х трубная тупиковая, посекционная система водяного отопления. Электроснабжение дома предусматривается прокладкой головного в/в кабеля 10 кВ от п/с 759 (2,4 км) до внутриплощадочной ТП с установкой трансформаторов 2х630 кВА от ТП до секций жилого дома прокладываются сети 0,4 кВ с заводкой по 2 ввода в ВРУ №1,2,3 (кольцуется) Водоснабжение предусмотрено путем устройства врезки в магистраль «В-1» (L-19 м) по Бородинскому проезду (трубы ПНД d160 мм) и 2-х вводов «В-1» d110ПНД в здание (1-я б/секция) от существующего колодца №6 (после выноса водопровода из зоны застройки). Канализация – наружные сети «К-1» из труб ПВХ 160х4,7, протяженностью 406,8 м со сбросом в существующие сети канализации d500 мм. Дождевая канализация – выполняется после выноса существующих сетей «К-2» в объеме проекта со сбросом в существующие сети d700 мм. Сеть К-2 выполняется вдоль внутридворового фасада дома из труб d160 и 225 ПНД, протяженность 244,4 п/м, в т.ч. 6 вводов в дом = 71,5 п/м. Запроектированы 5 дождевых ж/б колодцев с решетками, принимающих поверхность воды с отводом в сеть «К-2». Телефонизация –выполняется по ТУ посредством кабельного ввода ТПП 300х2х0,5 в асбоцементной трубе d100 мм. По вновь построенной и существующей телефонной канализации прокладывается кабель от РЩ-310 (ул. 50 лет Октября д. 9а). В доме устанавливается на 1-м этаже распределительный шкаф ШР-600. Радиофикация – приобретаются приемники эфирного радиовещания с возможностью настройки их на частоту 70,43 МГц. Диспетчеризация лифтов – строится стоечная линия по 11-ти трубостойкам существующих домов с подвесной на тросе СТ-8 кабеля ТППЭП 3-10х2х0,5 (750 п/м). |
| Мероприятия по защите от шума | Предусмотрены проектом в допустимых значениях, определяемых СанПин: -уровень шума в жилых комнатах квартир 10-го этажа, наиболее приближенных к крышной котельной, ниже допустимых значений; -в подвале, где размещена повысительная водородно-насосная станция с двумя электронасосными агрегатами для защиты жилой зоны 1-го этажа предусмотрена акустическая обработка помещения насосной стен и потолка минераловатными матами толщиной 100 мм и перфорированным металлическим листом δ=1,2 мм; -для исключения передачи вибрации по конструкциям здания вибрирующая аппаратура венткамер закрепляется на пружинных опорах, вентпомещения изолируются. |
| Общие технические характеристики (состояние) квартир, передаваемых участнику долевого строительства | Квартиры сдаются, подготовленными под «чистовую» отделку, с выполнением следующих работ: Установка однокамерных стеклопакетов, профиль ПВХ (без подоконных досок); Выполнение в объеме проекта перегородок санузлов ванных комнат и межкомнатных; Устройство гидроизоляции и стяжки в санузлах и ванных комнатах; Выполнение штукатурки капитальных стен; Установка входной двери в квартиру с отделкой ДВП; Монтаж системы отопления в объеме проекта; Выполнение электромонтажных работ и слаботочных систем в объеме проекта до квартирных щитов без внутриквартирных электроразводок, сетей телевидения, телефонизации, радиофикации, домофонов, без установки оконечных электроустройств, электрозвонков, и газовых плит; Выполнение стояков систем горячего и холодного водоснабжения до узла учета с его установкой (водозаборная арматура не устанавливается); Выполнение стояков системы канализации (санфаянс не устанавливается); Выполнение системы приточно-вытяжной вентиляции до ввода в квартиру. Вентрешетки в квартирах не устанавливаются. Застройщик не выполняет следующие работы и не устанавливает следующее оборудование: Установка внутриквартирных дверей; Установка подоконников; Чистовую отделку квартир, штукатурку перегородок, шпаклевку, окраску стен, потолков; Установку водозаборной арматуры, сантехприборов и сантехфаянса; Внутриквартирную электроразводку с установкой оконечных устройств, электрозвонков и газовых плит; Внутриквартирную разводку телеантенн, телефонных линий, радиосетей, домофонной сети и не производит установку оконечных устройств; Установка автономных дымовых пожарных извещателей; Устройство встроенной мебели и антресолей. Иные работы, не предусмотренные ТСН 12-310-2000, в качестве обязательных для сдачи жилого дома в эксплуатацию. |
| Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в жилом доме | Нежилые помещения с конкретной технологией (назначением) и без назначения, общей площадью 2211,3 кв. м, расположенные на 1-м этаже жилого дома (корпуса №1) и помещения цокольного этажа, газовая котельная для обогрева помещений и подачи горячей воды. |
| Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства | Внутренние инженерные коммуникации, помещения общего пользования, в том числе входные группы жилых секций с помещениями консьержа, лестничные площадки, лестничные марши, лифты, лифтовые шахты, верхний технический этаж, мусорокамеры, венткамеры, ограждающие несущие конструкции данного дома, земельный участок, на котором расположен данный дом с элементами озеленения и благоустройства, относящиеся к жилой части дома. |
| Предполагаемый срок для получения разрешения на ввод корпуса (дома) в эксплуатацию | I квартал 2013 г – 1 очередь IV квартал 2014 г. – 2 очередь |
| Организации, участвующие в приемке дома | Представители: Застройщика; Заказчика; Органа исполнительной власти; Генерального подрядчика (подрядчика); Генерального проектировщика (проектировщика); Эксплуатирующей организации; Территориального органа Госсанэпиднадзора; Территориального органа государственной противопожарной службы; Инспекции Госархстройнадзора; Иных государственных органов и организаций, установленных нормативными документами. |
| Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и меры по добровольному страхованию застройщиком таких рисков | По мнению Застройщика, подобные риски отсутствуют. Страхование на момент публикации проектной декларации не осуществляется. |
| Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома | 984000 тыс. руб. |
| Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков). | ЗАО «Фирма Трест», ООО «Энергостройинвест», ООО «Спецпусконаладка» |
| Способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору | Предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» |
| Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров. | Кредитный договор ООО Коммерческий банк «Огни Москвы» №002-рк-09 |
| Генеральный директор ЗАО «Фирма Трест» |  | Петров П.Н. |